## Slide 1: 創意物聯網 Day1

## Slide 2: 目錄
灌image
樹莓派介紹
mobaxterm
ssh
板子虛擬環境
Ref: 劉柏志 工業物聯網ppt

## Slide 3: 材料清點 - 樹莓派系統模組
樹莓派系統模組含：
樹梅派(Pi 4) × 1

## Slide 4: 材料清點 - 樹莓派系統模組
SD卡× 1

## Slide 5: 材料清點 - 樹莓派系統模組
讀卡機× 1

## Slide 6: 開始格式化記憶卡!

## Slide 7: 修改電腦設定
開啟"設定“
按 "網路和網際網路“
按 "行動熱點“
按 "編輯“
  名稱設定成自己的學號
  密碼請設為8個0
  網路頻帶選擇"2.4 GHz"

## Slide 8: Rapsberry PI
https://www.raspberrypi.com/software/

## Slide 9: 將MicroSD卡放入讀卡機
請注意方向，並插上電腦

## Slide 10: Raspberry Pi
打開這個軟體
依序選擇版本、OS跟記憶卡
按NEXT

## Slide 12: Raspberry Pi
照著圖片配置:
User Name請設自己的學號
密碼8個0
熱點名如果也是自己的學號，
除非你是小壞蛋，在投影片P8時亂設名字
密碼也是8個0

## Slide 13: Raspberry Pi
這裡請按照圖片配置
按保存
確認格式化/刪除
然後開始燒錄，第一次大約需要40分鐘以上。

## Slide 15: 樹梅派介紹
有興趣的可以自己看
PIN腳圖 
•
PIN腳圖 

## Slide 16: 樹梅派介紹 - 版本比較

## Slide 17: 樹梅派介紹
購買網址: https://piepie.com.tw/
本次課程是使用 Raspberry Pi 4 Model B/4G 這個型號
目前優惠價1900(不含稅)。
SD卡、充電線、讀卡機等等的需要另外購買。可以找看看組合包~

## Slide 18: 樹梅派介紹
GPIO :General Purpose Input/Output
以下是基於GPIO的通訊協定:
  I2C
  UART
  SPI

## Slide 19: 樹梅派介紹
簡單解釋: GPIO 就是可以自由配置的腳位，它可以當開關，也可以用來接收訊號，完全看我們想讓它做什麼。
應用例子: 用來控制簡單的東西，比如讓LED 亮起或讓蜂鳴器響起，也可以讀取按鈕的狀態。

## Slide 20: 樹梅派介紹
I2C（兩條線的溝通方式）:
I2C 用兩條線（數據線和時鐘線） 讓樹莓派和其他設備交流。像是樹 莓派會發出提問，然後感應器回應。
通常用來連接感應器（像是溫度或濕度傳感器），讓樹莓派知道環境的情況。
我們下午的DHT便會使用。

## Slide 21: 樹梅派介紹
UART（點對點的對話）
UART 是樹莓派跟另一個設備（比如
Arduino）直接溝通的方式
可以用來跟電腦通訊，幫助我們檢查樹莓派是否正常運行。

## Slide 22: 樹梅派介紹
SPI（多條線的快速對話）
SPI 比 I2C 快，用多條線來傳輸數據，適合跟那些需要快速溝通的設備交
流。
用來控制顯示器或存儲裝置，像是快速傳輸圖片到螢幕上。

## Slide 23: 樹梅派安裝

## Slide 24: 樹梅派檢查
插卡，接電源。
  1. 樹莓派請勿在通電情況下插入ssd卡
  2. 注意模組是否需要安裝電阻
  上述情況操作不當都可能導致部件燒壞
電腦熱點打開，
檢查有沒有連上，有的話記得ip

## Slide 25: MobaXterm 安裝

## Slide 26: MobaXterm – SSH 連接樹莓派

## Slide 27: MobaXterm – SSH 連接樹莓派

## Slide 28: SSH
全名叫做Secure Shell，是一種安全的遠端連接方式。它可以讓我們從一台電腦連接到另一台電腦，進行遠端操作，比如控制伺服器或進行管理工作。
以前大家常用的 Telnet 就像是開放的管道，誰都可以攔截我們的通訊，所以不安全。而 SSH 加入了兩個重要功能：
使用者驗證：確認只有經過授權的人才能進入系統。
加密通訊：把所有傳輸的數據進行加密，確保中途不會被人竊聽。
簡單來說，SSH 就像是一個加密的隧道，讓我們可以安全地進入另一台電腦工作，不用擔心資料被偷看或被盜用。這就是為什麼它取代了舊的 Telnet 成為現在主流的遠端連接工具。

## Slide 29: Python虛擬環境 - Linux
python -m venv env1
source env1/bin/activate
deactivate

## Slide 30: Python虛擬環境 - Windows
python -m venv env1
env1\Scripts\activate
deactivate