## Slide 1: Lab 8
使用Messaging API及時接收訊息

## Slide 2: 架構圖

## Slide 3: Messaging API
登入LINE Developers
設定一個新channel
創建LINE 官方帳號
連接LINE 官方帳號與channel
程式設計

## Slide 4: Messaging API
LINE Developers
登入line developer

## Slide 5: Messaging API
進去以後創建一個provider

## Slide 6: Messaging API
進去以後創建一個provider

## Slide 7: Messaging API
創好以後就可以停留在這個畫面

## Slide 8: Messaging API
LINE Official Account Manager
創建一個LINE官方帳號

## Slide 9: Messaging API
1.進去畫面以後 點選右上方的設定
2.再點選Messaging API
3.啟用Messaging API

## Slide 10: Messaging API
第一次進入會跳出這個視窗
選擇剛剛設定好的Channel

## Slide 11: Messaging API
中間會出現的服務條款可以不用設定

## Slide 12: Messaging API
連接好以後 就可以回到Line developers
就會看到剛剛所連接的官方帳號

## Slide 13: Messaging API
點進去以後在Basic settings找到”Your user ID”
以及在Messaging API找到”Channel access token”
將兩者記錄起來
Notes: Channel access token需妥善保護，避免洩露

## Slide 14: Messaging API
接著回到Vscode 打開moodle上給的範例程式碼
並且安裝linebot pip install line-bot-sdk
如果失敗則嘗試 pip install line-bot-sdk –break-system-packages
或採用request方式
pip install requests
pip install json
還是不行就建立虛擬環境再執行上述的指令
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

## Slide 15: Messaging API
將Access Token與User id
需要改成自己的
message_text修改成任意想傳送的訊息

## Slide 16: Messaging API
不想用linebot套件，也可以使用上周的requests
用json.__version & requests.__version
來確認是否有安裝
如果沒有就:
pip install requests
pip install json

## Slide 17: Messaging API
不想用linebot套件，也可以使用上周的requests

## Slide 18: Messaging API
結果如下：

## Slide 19: 作業
根據前述程式碼的教學，配合HC-SR04 距離感測器將資料傳送至Messaging API，完成下列要求:
使用 while loop 使程式能持續監測 (監測頻率自行設定)
程式要可以使用 Keyboard Interrupt (Ctrl+C)
透過 HTTP GET request or Linebot 上傳資料至 Messaging API
記得找助教demo (佔10分)，也可以直接拿第七周的程式來修改
作業繳交規範
每人繳交一份壓縮檔即可，檔名請命名為「學號_lab08」
壓縮檔請包含 程式碼檔案 (.py檔) 與以及LINE的通知畫面
繳交期限：4/29 23:59